## Slide 1: Прототип 2.2. Программно-аппаратный прототип распознавателя приоритетных событий из множественных источников при движении робота на основе адаптивной стратегии оперативного отбора информации о текущей ситуации.

## Slide 2: Требования
Должен быть разработан программно-аппаратный прототип распознавателя приоритетных событий из множественных источников при движении робота на основе адаптивной стратегии оперативного отбора информации о текущей ситуации.
При распознавании приоритетных событий из множественных источников должны быть возможна обработка данных из не менее 5 источников одновременно.
Доля распознаваемых приоритетных событий должна быть не более 20% от общего числа событий, наблюдаемых при движении робота.
Должна быть разработана программная документация на концептуальный прототип в соответствии с ГОСТ 19.102-77.

## Slide 3: Аппаратная часть
IMU10dof:
3x-осные акселерометр и гироскоп
Магнетометр
Барометр
Термометр
Лидар URG-04LX-UG01 диапазон 4 метра
Камера Raspberry Pi Camera v2

## Slide 4: Программная часть
Модуль интеллектуального отбора данных
Модуль распознавания данных
Статические данные
Состояние системы

## Slide 5: Интеллектуальный отбор даных
Данные неравнозначны
Баланс оптимизма и пессимизма
Данные отправляются селективно, с использованием задержки
Значение задержки определяется адаптивной стратегией
Изменение задержки определяется событиями, которые можно идентифицировать по полным даным

## Slide 6: Модуль распознавания приоритетных событий
Определяются приоритетные события
Определяется граф переходов между ними и функции перехода
Параметрами функций являются значения сенсоров, отобранные алгоритмом ИОД
Осуществляется синхронизация данных различных сенсоров

## Slide 7: Модуль распознавания приоритетных событий
Список приоритетных состояний
АДУ стоит. Мотор выключен
АДУ стоит. Мотор включен
АДУ движется прямолинейно, равномерно.
Поворот
Нештатная ситуация: 5.1 Повышение температуры в системе 5.2 Опрокидывание 5.3 Незапланированное ускорение 5.4 Незапланированное препятствие

## Slide 8: Состав группы
ФИО | Область ответственности
Корзун Дмитрий Жоржевич | Руководитель
Богоявленская Ольга Юрьевна | Алгоритмы ИОД и распознавания приоритетных событий
Кулаков Кирилл Александрович | Системный анализ, руководство разработкой ПО
Баженов Никита Александрович | Консультант по видео-аналитике
Рего Григорий Эйнович, Ермаков Владислав Александрович | Сбор данных сенсоров, проведение экспериментов
Разработка ПО | 
Ремшу Никита Леонидович, Сафонов Георгий Романович, Ткаченко Полина Павловна, Мадрахимова Дарья Сергеевна |