3.2 RTT Информация .

RTT (Round-Trip Time) - время обращения сегмента рассчитывается, когда -r опция определена наряду с -l.

Когда сегмент принимается с ошибками либо не поступает вовсе, подтверждение ACK просто не формируется, что однозначно указывает на необходимость повторной передачи. Для принятия решения о повторной передаче используется таймер, работающий с каждым посланным сегментом. Если время таймера истекает до получения ACK для данного сегмента, отправитель должен выполнить повторную передачу.

Регулируемое время этого таймера является важным параметром протокола TCP. Если его значение будет слишком малым, то заметно участятся ненужные повторные передачи, уменьшающие полезную полосу пропускания сети, что вызовет дополнительные повторные передачи и т. д. При очень большом значении реакция протокола на потерю сегмента станет слишком медленной. Таймер должен быть установлен так, чтобы его значение немного превышало время обращения сегмента (Round Trip Time, RTT). Естественно, эта задержка зависит от множества факторов, влияние которых ощутимо даже при постоянной загрузке сети.

Рассмотрим на примере:

1 arg remaining, starting with 'outfortcptrace'

Ostermann's tcptrace -- version 5.2.1 -- Wed Sep 15, 1999

200 packets seen, 200 TCP packets traced

elapsed wallclock time: 0:00:17.259034, 11 pkts/sec analyzed

trace file elapsed time: 0:00:31.465429

TCP connection info:

20 TCP connections traced:

================================

. . .

================================

TCP connection 17:

host bg:       192.168.7.98:4393

host bh:       192.168.7.200:80

complete conn: yes

first packet:  Wed Apr 28 09:42:16.169571 2004

last packet:   Wed Apr 28 09:42:16.388772 2004

elapsed time:  0:00:00.219201

total packets: 11

filename:      outfortcptrace

bg->bh:			      bh->bg:

. . .

RTT samples:               3           RTT samples:               4

RTT min:                 0.2 ms        RTT min:                 0.1 ms

RTT max:                 0.6 ms        RTT max:               202.3 ms

RTT avg:                 0.4 ms        RTT avg:                50.7 ms

RTT stdev:               0.2 ms        RTT stdev:             101.0 ms

post-loss acks:            0           post-loss acks:            0

segs cum acked:            0           segs cum acked:            0

duplicate acks:            2           duplicate acks:            1

triple dupacks:            0           triple dupacks:            0

max # retrans:             0           max # retrans:             0

min retr time:           0.0 ms        min retr time:           0.0 ms

max retr time:           0.0 ms        max retr time:           0.0 ms

avg retr time:           0.0 ms        avg retr time:           0.0 ms

sdv retr time:           0.0 ms        sdv retr time:           0.0 ms

================================

- RTT samples - общее количество зафиксированных обращений сегментов (Round-Trip Time RTT). Tcptrace выбирает только значимые RTT потоки. RTT поток анализируется только, если ack пакет получен от другой точки соединения с подтверждением порядкового номера предыдущего пакета (ожидается пакет с порядковым номером на 1 больше). Также требуется, чтобы подтверждаемый пакет не был ретранслирован, и чтобы никакие пакеты, переданные прежде в той же последовательности, не были ретранслированы после рассматриваемого.

- RTT min – минимум времени обращения RTT  потоков, замеченных в соединении.

- RTT max - максимум времени обращения RTT  потоков, замеченных в соединении.

- RTT avg - среднее значение времени обращения RTT  потоков, замеченных в соединении. Рассчитывается прямо, как сумма всех значений RTT разделенная на общее количество RTT потоков.

- RTT stdev - среднеквадратичное отклонение времени обращения RTT потоков.

- post-loss acks - общее количество ack пакетов, полученных после того, как потеря была обнаружена, и ретрансляция произошла. Более точно, post-loss ack обнаружена, когда значение подтверждения в ack pkt на 1 больше (с учетом кумулятивной схемы, используемой asc может быть более), чем последний порядковый номер пакета, и по крайней мере один пакет перед подтвержденным был ретранслирован позже. Другими словами, ack пакет получен после того, как мы наблюдали случай потери и восстанавливаемся после этого.

- segs cum acked - число сегментов, которые были кумулятивно подтверждены и не непосредственно подтвержденный.

- duplicate acks - общее количество повторно полученных подтверждений. Ack-пакет является дубликатом ack пакета-основанния, если выполнено:

- ack пакет имеет самый большой ACK номер подтверждения из когда-либо замеченных.

- ack не должен содержать пользовательских данных. Объявленный размер окна, его значение в ack-пакете, не должно измениться по сравнению с предыдущим.

- triple dupacks - общее количество тройных повторно полученных подтверждений (три повторных подтверждения одного и того же сегмента).

- max # retrans - максимальное число ретрансляций, во время существования соединения для одного сегмента.

- min retr time - минимальное время ретрансляций, во время существования соединения для одного сегмента.

- max retr time - максимальное время, замеченное между любыми двумя ретрансляциями сегмента.

- avg retr time - среднее время, замеченное между любыми двумя ретрансляциями сегмента.

- sdv retr time - среднеквадратичное отклонение оценок времени.

Рассмотрим один из подходов, который учитывает среднее наблюдаемое время для некоторого количества посланных сегментов. Если это время достаточно точно предсказывает будущие задержки, то полученное значение таймера повторной передачи обеспечит очень хорошую производительность сети. Усредненное время можно определить, используя следующее выражение:

,

где RTT(i) — наблюдаемое время обращения i-го переданного сегмента, а ARTT(K) — среднее время обращения для первых K сегментов. Для удобства последующего изложения представим приведенное выражение в виде

,

Следует учесть, что каждый параметр в последней формуле имеет равный вес. Однако, как правило, больший вес, или большая степень доверия, присваивается самым последним замерам, поскольку они точнее всего отражают будущее поведение сети. Общий метод предсказания очередного усредненного значения времени обращения на основе предыдущей серии измерений приведен в документе RFC 793. В его основе лежит выражение:

,

где SRTT(K) — так называемое сглаженное оцененное время обращения (Smoothed Round Trip Time). Нетрудно сравнить это выражение с предыдущим. Используя константу a (0 < a < 1), не зависящую от числа последних наблюдений, можно сформулировать условия, при которых учитываются все последние значения наблюдений, но более ранние наблюдения имеют меньший вес. Эту константу называют фактором сглаживания.

Наименьшее значение константы a придает больший вес самым последним наблюдениям. При a = 0,5 самыми весомыми становятся четыре или пять последних наблюдений, в то время как при a = 0,875 средний вес распределяется между десятью последними наблюдениями (и даже большим их числом). Достоинством использования малого значения константы a является то, что оно позволяет учесть быстрые изменения в наблюдаемых величинах. Недостаток же такого выбора состоит в следующем: при возникновении короткого волнообразного изменения наблюдаемых времен обращения с последующим возвратом к среднему значению происходят резкие изменения вычисляемого усредненного времени обращения.

Как уже упоминалось, таймер повторной передачи должен быть установлен так, чтобы его значение слегка превосходило оцененное время обращения. Для вычисления этого превышения можно использовать формулу:

,

где RTO (Retransmission Time Оut) — контрольное время повторной передачи (его иногда называют тайм-аутом повторной передачи), а D — некоторая константа. Недостаток этого способа состоит в том, что значение D не пропорционально значению SRTT. Для больших значений SRTT величина константы D относительно невелика. В этом случае флуктуации фактического значения RTT будут приводить к ненужным повторным передачам. При малых значениях SRTT величина D, напротив, начинает доминировать и может вызвать ненужные задержки при повторных передачах потерянных сегментов.

В этой связи документ RFC 793 определяет значение таймера, пропорциональное SRTT, со следующими ограничениями:

,

где UBOUND и LBOUND — фиксированные верхняя и нижняя границы значения таймера, а b — константа, называемая фактором изменения задержки. Документ RFC 793 не рекомендует применять фиксированные значения, в нем приводятся диапазоны изменений параметров a и b.

Таким образом, RTO вычисляется на основе предсказания RTT, которое было спрогнозировано, исходя из значения предыдущего RTT. Но если задержки на стороне получателя изменяются, то в этом случае точность оценки RTT невысока.

На основании данных, полученных обработкой вывода TCPDump, мы можем наглядно представить распределение RTT avg (среднее значение RTT  потоков, замеченных в соединении)  в виде полигона и гистограммы частот. Из графикор становится исно, что этих величины колеблются значительно, причем в очень короткое время.

Обозначив  i -> j исходящий и j -> i входящий трафик, вычислим некоторые вероятностные характеристики потоков.

| RTT avg i -> j | RTT avg i <- j | Статистика |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0 | математическое ожидание RTT avg -> | 0,88 |
| 0,6 | 0 | математическое ожидание RTT avg <- | 33,345 |
| 11,9 | 192,7 | дисперсия RTT avg -> | 6,4346 |
| 0,4 | 0 | дисперсия RTT avg <- | 2918,749475 |
| 0,8 | 52,4 | среднеквадратическое отклонение RTT avg -> | 2,536651336 |
| 0,3 | 0 | среднеквадратическое отклонение RTT avg <- | 54,0254521 |
| 0,1 | 0 | начальный момент 2 порядка -> | 7,209 |
| 0,4 | 0,1 | начальный момент 3 порядка -> | 84,3268 |
| 0 | 0 | начальный момент 4 порядка -> | 1002,71109 |
| 0,3 | 0 | центральный момент 2 порядка -> | 6,4346 |
| 0,4 | 0 | центральный момент 3 порядка -> | 66,657984 |
| 0,6 | 0 | центральный момент 4 порядка -> | 737,5775655 |
| 0,3 | 0 | мода -> | 0,1 |
| 0,1 | 1 | ассиметрия -> | 4,083850571 |
| 0,3 | 62,9 |  |  |
| 0,4 | 61,6 | коэффициент эксцесса -> | 693,1734884 |
| 0,4 | 50,7 |  |  |
| 0,1 | 134,5 |  |  |
| 0,1 | 111 | начальный момент 2 порядка <- | 4030,6385 |
| 0 | 0 | начальный момент 3 порядка <- | 585658,0181 |
|  |  | начальный момент 4 порядка <- | 95107194,79 |
|  |  | центральный момент 2 порядка <- | 2918,749475 |
|  |  | центральный момент 3 порядка <- | 256604,9748 |
|  |  | центральный момент 4 порядка <- | 40172973 |
|  |  | мода <- | 0 |
|  |  | ассиметрия <- | 1,627308309 |
|  |  | коэффициент эксцесса <- | 31653871,5 |
|  |  | коэффициент ковариации > 0, значит величины коррелированные | 93,3 |
|  |  | коэффициент корреляции отличен от нуля но и далек от единицы, следовательно величины зависимы | 0,6808 |

Таким образом, как было сказано выше, точность оценок снижается и становится сложно прогнозировать качество передачи даже на короткий период.